Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                        27.01.2020 г.

Здание № 97   по ул. Близнюка

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1983__

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей__5_

1.4 Наличие: тех-го подполья ( подвала) _есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________нет________

1.5 Объем здания_20406_куб.м.

1.6 Общая площадь_6707,2_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_4740,4_кв.м.

1.8 Кол-во квартир___90_

1.9 Площадь нежилых помещений__-__кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»_____________                       Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»                                                       Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»__    _______________Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| цоколь | хорошее |  |  |  |  |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит | - | - | - | - |
| Внутренний водосток | удовлетворит | Требуется ремонт водосточных труб | Замена чугунных труб на пластиковые | м. | 1 |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша | удовлетворит | физ. износ | Требуется кап. ремонт Для поддержания кровли в рабочем (гидроизоляционном) состоянии требуется пропайка швов мягкой кровли, замена участков гидроизоляционных покрытий | кв.м. м2 | 1350 70 |
| Окна | удовлетворит |  | Проф. Тех. обслуживание | шт. | 20 |
| Двери | удовлетворит |  | Окрашивание | шт. | 7 |
| Лестничные клетки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Отмостки и тротуары | хорошее |  |  | м2 | 235 |
| Система отопления | удовлетворит | физ. износ | Частичная замена запорной арматуры | шт. | 7 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Частичная замена трубы 32 мм Замена запорной арматуры | м шт | 10 6 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | Прибор учета тепловой энергии |  | Модернизация | шт. | 1 |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Замена трубы 100 мм | м | 11 |
| Система электроснабжения | удовлетворит | Профобслуживание инженерных сетей и узлов электроснабжения | Текущий ремонт | подъездов | 7 |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| Мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 90 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 180 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |
| Очистка козырьков и желобов от листвы и мусора |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта кровли.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»_____________                                        Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»                                                                             Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»__    ____________                  ___Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)