Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                       21.01.2020 г.

Здание № 123   по ул. Кирова

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1958__

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей__3_

1.4 Наличие: тех-го подполья ( этажа)_нет

электрощитовая __есть_

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла_____нет____

1.5 Объем здания_3118_куб.м.

1.6 Общая площадь_1026,2_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир__488,9_кв.м.

1.8 Кол-во квартир___17

1.9 Площадь нежилых помещений_150_кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фундамент | удовлетворит | физ. износ | Кап. ремонт | % | 100 |
| Цоколь | хорошее |  |  | м2 | 130 |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит | физ. износ, трещины, эрозия оштукатуренной поверхности | Кап.ремонт | м2 | 450 |
| Балконы и карнизы | удовлетворит | физ. износ |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит | физ. износ |  |  |  |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша |  | физ. износ | Кап. ремонт | м2 | 510 |
| Окна | хорошее | Профобслуживание окон ПВХ | Текущий ремонт | шт. | 4 |
| Двери | хорошее |  |  | шт. | 2 |
| Лестничные клетки | удовлетворит |  |  | шт. | 2 |
| Отмостки и тротуары | удовлетворит |  |  | м2 | 160 |
| Система отопления | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Система газоснабжения | хорошее |  | Текущий ремонт |  |  |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Система электроснабжения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 18 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 36 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Многоквартирный дом находится в удовлетворительном состоянии, нуждается в текущем ремонте.

2.2 Требуется проведение капитального ремонта

- кровли многоквартирного дома;

- инженерных сетей, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)