Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                         22.01.2020 г.

Здание № 44 А на пл. 50 лет Октября

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1972 __

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей__5_

1.4 Наличие: тех-го подполья ( подвала)_есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________нет________

1.5 Объем здания_16840  куб.м.

1.6 Общая площадь_5589,2_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_4034,1_кв.м.

1.8 Кол-во квартир___90__

1.9 Площадь нежилых помещений__-__кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фундамент | удовлетворит | Общий износ |  |  |  |
| Цоколь | хорошее |  |  |  | 210 |
| Стены наружные | удовлетворит | Общий износ |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит | Общий износ |  |  |  |
| Фасад | хорошее |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит | Общий износ |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит | Отсутствуют участки труб водостоков | текущий | шт. | 5 |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша |  | физ. Износ Для поддержания технического содержания кровли требуется пропайка швов и замена аварийных участков гидроизоляционного покрытия | кап.ремонт Текущий ремонт | м2 м2 | 1425 110 |
| Окна | хорошее | Профобслуживание окон ПВХ | Текущий ремонт | шт. | 24 |
| Двери | удовлетворит | Профобслуживание дверных доводчиков, уплотнение. | Текущий ремонт | шт. | 6 |
| Лестничные клетки | хорошее |  |  | шт. | 6 |
| Отмостки и тротуары | хорошее |  |  | шт. | 220 |
| Система отопления | Удовлетворит Необходим капитальный ремонт инженерных сетей с установка прибора учета тепловой энергии | физ. износ | Текущ. Частичная замена запорной арматуры Капитальный ремонт и модернизация | шт. % | 17 100 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Кап. ремонт | % | 100 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система канализации | Удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Система электроснабжения и освещения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Система газоснабжения | хорошее |  | Текущий ремонт (обслуживание запорной арматуры) | шт. | 2 |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| Мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 90 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 180 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Многоквартирный дом нуждается в капитальном ремонте:

-   кровли;

-   внутридомовых инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения;

-   устройство общедомового прибора учета тепловой энергии.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)