Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          22.01.2020 г.

Здание № 49  на пл. 50 лет Октября

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1965_

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей__5___

1.4 Наличие: тех-го подполья ( этажа)  есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________нет________

1.5 Объем здания_3937_куб.м.

1.6 Общая площадь_1508,3_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_1040,3_кв.м.

1.8 Кол-во квартир__24___

1.9 Площадь нежилых помещений__-___кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дождеприемники | удовлетворит | Прочистка дождеприемного колодца | текущий | шт. | 1 |
| Фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| Цоколь | удовлетворит | Физ. износ | текущий | м2 | 100 |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит |  | текущий | шт. | 2 |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша | удовлетворит |  |  | м2 | 465 |
| Окна | удовлетворит |  |  |  |  |
| Двери | удовлетворит | Профобслуживание окон ПВХ | Текущий ремонт | шт. | 6 |
| Лестничные клетки | удовлетворит | Профобслуживание дверных доводчиков, уплотнений и петель | Текущий ремонт | шт. | 2 |
| Отмостки и тротуары | удовлетворит | Трещины, разломы | текущий | м2 | 380 |
| Система отопления | хорошее | физ. износ | Текущ. |  | По заявкам |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | хорошее |  |  |  |  |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система канализации | хорошее |  |  |  |  |
| Система электроснабжения и освещения | хорошее |  |  |  |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| Мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 24 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 48 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание не требует капитального ремонта.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)