Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          27.01.2020 г.

Здание № 1б  по ул. Юбилейная

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки______

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей__5__

1.4 Наличие: тех-го подполья (подвала)   есть

электрощитовая   есть

бойлера (водоповысительной устан.) _нет

теплового узла  есть

1.5 Объем здания_19368куб.м.

1.6 Общая площадь_6022,4_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_4243,3 кв.м.

1.8 Кол-во квартир__75____

1.9 Площадь нежилых помещений_ кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Карниз | удовлетворит | Оштукатуривание | капитальный | м2 | 150 |
| Фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| Цоколь | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены наружные | хорошее |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | хорошее |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит |  | текущий | шт. | 2 |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша | удовлетворит |  | Проф осмотр | м2 | 1700 |
| Окна | удовлетворит |  |  |  |  |
| Двери | удовлетворит |  |  |  |  |
| Лестничные клетки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Отмостки и тротуары | хорошее |  |  |  |  |
| Система отопления | хорошее | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | хорошее | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система канализации | хорошее | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Система электроснабжения и освещения | хорошее | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 75 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 150 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в хорошем состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует не капитального ремонта.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)